## Slide 1
PHASE 4
입출력 및
캘리브레이션
이미지를 읽고, 픽셀을 실제 길이(nm)로 환산하기
W10–W11 · 파이썬 이미지 처리 계측

## Slide 2
다루는 내용
W10–W11
파일에서 이미지를 읽고 저장하는 법, 그리고 측정의 출발점인 "픽셀 → 나노미터" 캘리브레이션을 익힙니다.
1
이미지 읽기·저장
Pillow · OpenCV 로 입출력
2
좌표계 함정
img[행, 열] = [y, x]
3
bit depth
8bit vs 16bit(TEM)
4
표시·히스토그램
matplotlib 으로 분포 보기
5
캘리브레이션
픽셀 ↔ nm 환산
6
hyperspy
TIFF 에서 scale 자동 추출

## Slide 3
이미지 읽기와 저장
W10–W11
Pillow 와 OpenCV 둘 다 이미지를 NumPy 배열로 읽어옵니다.
OpenCV 로 컬러를 읽으면 BGR 순서임을 기억합니다(표시 전 변환).
from PIL import Image
import numpy as np, cv2
# Pillow 로 읽기
img = np.array(Image.open(path))
# OpenCV 로 읽기 (흑백)
img = cv2.imread(path, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
# 저장
cv2.imwrite('out.png', img)

## Slide 4
좌표계 함정: img[행, 열] = [y, x]
W10–W11
NumPy 는 [행, 열] 순서입니다. 행은 세로(y, 아래로 증가), 열은 가로(x, 오른쪽으로 증가). (x, y) 와 순서가 반대라 자주 헷갈립니다.
0
1
2
3
4
열 (x) →
0
1
2
3
행
(y)
↓
●
강조된 픽셀 = 행 1, 열 3
img[1, 3] # O (행=1, 열=3)
img[3, 1] # X (좌표 뒤바뀜)

## Slide 5
bit depth: 값의 범위
W10–W11
픽셀 하나가 가질 수 있는 값의 범위는 자료형(bit depth)에 따라 다릅니다. TEM 은 16bit 가 흔합니다.
8bit (uint8)
값 범위: 0 ~ 255
일반 사진·PNG 에서 흔함
16bit (uint16)
값 범위: 0 ~ 65535
TEM 등 계측 이미지에서 흔함
표시·이진화 시 범위 주의

## Slide 6
표시와 히스토그램
W10–W11
matplotlib 으로 이미지를 표시하고, 히스토그램으로 밝기 분포를 봅니다. 분포는 이후 이진화 임계값을 정할 때 쓰입니다.
import matplotlib.pyplot as plt
plt.imshow(img, cmap='gray') # 이미지 표시
plt.show()
plt.hist(img.ravel(), bins=256) # 밝기 분포
plt.show()
히스토그램이란
각 밝기값이 몇 개인지의 분포
밝은/어두운 영역 구분에 활용
이진화 임계값 선택의 근거

## Slide 7
캘리브레이션: 픽셀을 실제 길이로
W10–W11
측정 결과는 픽셀 단위로 나옵니다. 이를 실제 길이(nm)로 바꾸려면 "픽셀당 길이"인 scale 이 필요합니다.
실제 길이(nm) = 픽셀 수(px) × scale(nm/pixel)
예: 두께가 80 px 이고 scale 이 0.25 nm/pixel 이면 → 80 × 0.25 = 20 nm.
핵심 질문은 "이 scale 값을 어디서 얻는가?" 입니다. 다음 장에서 자동으로 읽어옵니다.

## Slide 8
hyperspy 로 scale 자동 추출
W10–W11
TEM 으로 저장한 TIFF 에는 픽셀 scale 이 메타데이터로 기록되어 있습니다. hyperspy 가 이 값을 읽어줍니다.
수동 입력 대신 파일에서 직접 읽으므로 휴먼에러가 줄어듭니다.
import hyperspy.api as hs
sig = hs.load('sample.tif')
ax = sig.axes_manager[-1]
scale = ax.scale # 예: 0.25
units = ax.units # 예: 'nm'
print(scale, units) # 0.25 nm

## Slide 9
scale 로 길이 환산하기
W10–W11
읽어온 scale 을 함수로 묶어두면, 이후 모든 측정에서 픽셀 결과를 바로 nm 로 바꿀 수 있습니다.
def px_to_nm(px, scale):
return px * scale
scale = sig.axes_manager[-1].scale # 파일에서
thickness_px = 80
px_to_nm(thickness_px, scale) # 20.0 (nm)
이어지는 단계
이 scale 은 Phase 6 의 모든 측정(두께·길이·면적)에 그대로 사용됩니다.
면적은 scale² 을 곱합니다.

## Slide 10
실습 안내
읽고, 표시하고, 환산하기
이미지를 읽어 shape · dtype · 좌표 확인하기
히스토그램으로 밝기 분포 그리기
scale 을 적용해 픽셀 길이를 nm 로 환산하기
실습: 04_io_calibration.ipynb · 04_practice.ipynb