## Slide 1
PHASE 2
라이브러리 및
도구 개요
import 와 우리가 쓸 도구 전체 지도
W6 · 파이썬 이미지 처리 계측

## Slide 2
다루는 내용
W6
새 함수가 나올 때마다 "이건 어느 도구의 기능인지" 바로 구분할 수 있도록, 도구 전체 지도를 먼저 잡습니다.
1
import 와 별칭(as)
라이브러리를 불러오는 방법
2
라이브러리.함수()
점(.) 문법으로 기능 호출
3
6개 도구 지도
각 라이브러리의 역할 구분
4
OpenCV vs Pillow
주력·보조 구분과 BGR/RGB 주의

## Slide 3
라이브러리란
W6
파이썬 기본 기능만으로는 부족하므로, 이미 만들어진 도구 모음(라이브러리)을 불러와 사용합니다.
import 로 불러오고, as 로 짧은 별칭을 붙입니다.
이후 라이브러리.함수() 형태로 기능을 호출합니다.
import numpy as np # as: 별칭
import cv2 # OpenCV
import matplotlib.pyplot as plt
arr = np.zeros((3, 3)) # np.함수()
plt.imshow(arr) # plt.함수()
앞으로 등장하는 np.~, cv2.~, plt.~ 는 모두 이 방식입니다.

## Slide 4
우리가 쓸 도구 지도
W6
라이브러리 | 역할 | 사용 단계
NumPy | 이미지를 배열로 다루는 토대 | Phase 3~
OpenCV (cv2) | 이미지 처리·계측의 주력 엔진 | Phase 5~6
Pillow (PIL) | 이미지 열기·저장·포맷 변환(보조) | Phase 4
hyperspy | TEM TIFF 픽셀 scale 읽기 | Phase 4
matplotlib | 이미지·그래프 시각화 | Phase 4·7
pandas | 측정 데이터·통계 처리 | Phase 7

## Slide 5
핵심이 되는 두 도구
W6
N
NumPy
이미지를 숫자 배열로 다루는 바탕
shape · 슬라이싱으로 ROI 선택
불리언 인덱싱으로 마스크 생성
평균·표준편차 등 집계 연산
O
OpenCV
이미지 처리·계측의 주력 엔진
노이즈 제거·이진화·엣지 검출
윤곽선·템플릿 매칭·꼭짓점 검출
대부분의 계측 알고리즘에 사용

## Slide 6
OpenCV 와 Pillow, 그리고 색 순서
W6
OpenCV — 주력
이미지 처리·계측 전반. 기능이 풍부하고 빠릅니다.
Pillow — 보조
이미지 열기·저장·포맷 변환에 가볍게 사용합니다.
주의: 색 순서가 다릅니다
OpenCV 는 BGR, Pillow·matplotlib 은 RGB 순서로 색을 다룹니다. 둘을 섞으면 색이 뒤바뀝니다. TEM 은 주로 흑백이라 자주 부딪히지 않지만, 컬러를 다룰 때는 변환이 필요합니다.
img_rgb = cv2.cvtColor(
img_bgr,
cv2.COLOR_BGR2RGB)

## Slide 7
그 외 도구 3종
W6
hyperspy
TEM 전용
TEM TIFF 메타데이터에서 픽셀 scale(nm/pixel)을 자동으로 읽습니다.
Phase 4
matplotlib
시각화
이미지 표시, 히스토그램, boxplot, 추세 그래프를 그립니다.
Phase 4·7
pandas
데이터·통계
측정값을 표로 정리하고 통계·필터·엑셀 내보내기를 합니다.
Phase 7

## Slide 8
실습 안내
도구를 직접 불러오고 확인하기
6개 라이브러리를 import 하고 버전을 출력합니다
np.함수() · plt.함수() 호출 방식을 직접 확인합니다
OpenCV(BGR)와 Pillow(RGB)의 색 순서 차이를 비교합니다
실습: 02_libraries.ipynb