## Slide 1
PHASE 8
AI 계측 코드 생성
AI 로 코드를 빠르게, 검증은 사람이
W21–W22 · 파이썬 이미지 처리 계측

## Slide 2
다루는 내용
W21–W22
사내 승인 도구(ChatGPT Enterprise)로 계측 코드를 빠르게 만들되, 결과를 직접 검증하는 습관을 익힙니다.
1
왜 AI 인가
반복 코드 생성 가속
2
좋은 프롬프트
맥락·목표·입출력·제약
3
출력 검증
실행 → 알려진 값과 대조
4
흔한 함정
환각·BGR/RGB·scale 누락
5
반복 개선
프롬프트 → 코드 → 검증
6
보안·IP
사내 정책 준수

## Slide 3
AI 를 어떻게 쓰는가
W21–W22
AI 는 코드 초안을 빠르게 만들어 주는 보조 도구입니다. 지금까지 배운 개념이 있으면, AI 출력이 맞는지 판단할 수 있습니다.
AI 가 잘하는 것
반복적인 코드 뼈대 작성
라이브러리 사용법·예시
에러 메시지 해석
리팩터링·주석 추가
사람이 해야 하는 것
출력을 실행해 결과 확인
알려진 값과 대조(검증)
측정 원리가 맞는지 판단
최종 책임과 승인

## Slide 4
좋은 프롬프트의 구성요소
W21–W22
무엇을·어떻게·어떤 조건으로 만들지 구체적으로 적을수록 정확한 코드가 나옵니다.
1
맥락
이미지 종류·자료형·scale 등 배경
2
목표
무엇을 측정/계산하는가
3
입력·출력
함수 인자와 반환값 형식
4
제약
사용 라이브러리·성능·예외 처리
5
검증 기준
예상 결과값(알려진 정답)

## Slide 5
프롬프트 예시
W21–W22
모호한 프롬프트
"TEM 두께 재는 코드 짜줘"
→ 자료형·scale 모름
→ 측정 방법 임의 선택
→ 입출력 형식 제각각
→ 검증 기준 없음
구체적인 프롬프트
입력: uint8 흑백 이미지, scale(nm/px)
방법: 세로 프로파일 → 50% 크로싱 두 엣지 → 거리 × scale
출력: 두께(nm), 실패 시 None
제약: numpy·cv2 만 사용
검증: 35px·0.25 → 8.75nm 예상

## Slide 6
AI 출력은 반드시 검증
W21–W22
AI 코드는 그럴듯해 보여도 틀릴 수 있습니다. 항상 실행하고, 알려진 값과 대조합니다.
1
실행
에러 없이 도는지
2
결과 확인
값이 상식적 범위인지
3
정답 대조
알려진 시료로 검산
4
원리 점검
방법이 맞는지 읽기
검증 예: 두께 35px 인 시료를 넣어 결과가 8.75nm 근처로 나오는지 확인 (scale=0.25).

## Slide 7
흔한 함정
W21–W22
존재하지 않는 함수(환각)
cv2 에 없는 함수를 지어냄 → 실행하면 에러
BGR/RGB 혼동
색 순서를 잘못 써 색이 뒤바뀜 (Phase 2)
scale 누락
px 를 nm 로 안 바꿔 단위가 틀림 (Phase 4)
off-by-one·경계
슬라이싱 범위·엣지 처리 실수
예외 미처리
측정 실패 시 멈추거나 잘못된 값

## Slide 8
반복 개선 루프
W21–W22
한 번에 완성되지 않습니다. 검증에서 찾은 문제를 프롬프트에 반영해 다시 요청합니다.
1
프롬프트
구체적으로 요청
2
코드 받기
AI 초안
3
실행·검증
정답과 대조
4
피드백
문제점 지적
피드백을 프롬프트에 반영해 반복

## Slide 9
보안 · 지식재산 주의
W21–W22
사내 데이터·코드를 다룰 때는 회사 정책을 최우선으로 따릅니다.
회사가 승인한 도구(ChatGPT Enterprise)만 사용합니다.
민감한 사내 데이터·이미지·기밀 정보는 정책에 따라 입력 여부를 판단합니다.
생성된 코드도 사내 코드 리뷰·보안 기준을 동일하게 적용합니다.
라이선스·출처가 불분명한 코드는 그대로 쓰지 않습니다.
불확실하면 보안·법무 가이드라인을 확인합니다.

## Slide 10
우리 계측에 붙이기
W21–W22
지금까지의 단계에 AI 를 보조로 붙이는 실제 흐름입니다. 최종 검증·판단은 사람이 합니다.
# 1) 구체적 프롬프트로 측정 함수 초안 요청 (입력·방법·출력·검증기준 명시)
# 2) 받은 코드를 노트북에서 실행
# 3) 알려진 시료로 검증:
assert abs(measure(sample_img, scale=0.25) - 8.75) < 0.3 # 정답과 대조
# 4) 틀리면 문제를 프롬프트에 적어 다시 요청 (반복)
# 5) 통과하면 Phase 9 에서 IPDK 레시피로 배포

## Slide 11
실습 안내
AI 코드 생성하고 검증하기
구체적 프롬프트로 측정 함수 초안 만들기
AI 가 준 코드를 실행하고 알려진 값으로 검증하기
숨은 버그(scale 누락 등)를 찾아 고치기
실습: 08_ai_workflow.ipynb · 08_practice.ipynb · 08_prompt_templates.md